## Slide 1: Помехи в каналах связи
Помеха – стороннее возмущении, мешающее правильному проходу сигнала.

## Slide 2: Помехи в каналах связи
Notes: Мультипликативная помеха возникает, когда свойства среды распространения сигнала меняются во времени. Примером мультипликативной помехи являются замирания сигнала при приеме коротких волн, называемые также федингами. Замирания приводят не только к уменьшению принимаемого сигнала или временным прекращениям приема, но и к сильным искажениям сигналов вследствие изменяющегося характера прохождения различных составляющих их спектра.

## Slide 3: Помехи в каналах связи
Схема действия помех в линии связи

## Slide 4: Аддитивно-мультипликативная модель
s(t)-полезный сигнал
n(t)-аддитивная составляющая
μ(t)-мультипликативный коэффициент
является случайной функцией.

## Slide 5: Оценка состояния канала связи (оценка помеховой обстановки)
Notes: При воздействии на вход любого тракта передачи импульсные помехи имеют на выходе полупериодическую помеху в частности.
То есть фактически воздействие большого числа импульсных помех от независимых источников эквивалентно воздействию флуктуационной помехи.

## Slide 6: Оценка состояния канала связи (оценка помеховой обстановки)

## Slide 7: Оценка состояния канала связи (оценка помеховой обстановки)

## Slide 8: Понятие и составляющие затухания информ. сигналов в линиях интерфейсов

## Slide 9: Основные составляющие затухания информ. сигналов в линиях интерфейсов
δ1 - Тепловые потери.
δ2 - Динамические потери (Из-за ограничений по
широкополосности интерфейса).
δ3 - Потери на приемных концах линий интерфейсов (Из-за рассеивания
энергии при распр-ии информ. сигнала в свободном пр-ве).

## Slide 10: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи)
Каналы связи тракта передачи, в которых существует или возникают
межсимвольные искажения из-за конечной полосы пропускания называется
каналами с памятью.
Notes: Межсимвольные искажения – это случайный процесс, характеристики которого определяются характеристиками случайной информационной последовательности символов и видов ИПФ (импульсная переходная функция) тракта передачи.

## Slide 11: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи)
2 пути оценки межсимвольных искажений:
1. Моделирование
2. Использование упрощенной модели тракта (низкочастотного эквивалента)
Notes: Межсимвольные помехи можно представить как помехи типа импульс.

## Slide 13: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи) в LTE

## Slide 14: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи) в LTE

## Slide 15: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи) в LTE
Notes: Переданный символ может быть получен несколько раз в приемнике.

## Slide 16: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи) в LTE
Notes: В приемнике многолучевые компоненты суммируются. Возникают так называемые перекрытия и наложения одного символа на другой. Возникает межсивольная интерференция.

## Slide 17: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи) в LTE

## Slide 18: Межсимвольные искажения (интерференционные помехи) в LTE
Notes: Если период символа T очень мал по сравнению с задержкой распространения, то воздействие является значительным (T<<t). Но если мы можем увеличить длину символов, большинство из них не будет страдать от последствий ISI (T>>t)

## Slide 19: Оптимальное различение двоичных сигналов методом проверки статистических гипотез
Notes: При приеме двоичных сигналов необходимо получить наилучший метод приема обработки сигналов. Фактически приемное устройство должно решить задачу, какой сигнал принят: S1 или S2.
Такая задача является задачей выбора двух гипотез: H1 или H2
Она статистическая, так как в общем случае появление сигнала S1 и S2 - случайный процесс.

## Slide 20: Оптимальный прием двоичных сигналов в каналах связи с двоичными параметрами.
Допущения:
1. Помехи типа гауссова шума – космические шумы и неустранимые помехи.
2. Идеальный приемник – нет помех и нет ошибок.
3. Схема сигнализации работает идеально
4. Знаем амплитуду сигнала на входе приемника.
Notes: Среди стационарных случайных помех помеха белый шум обладает максимальной энтропией.
В большинстве случаев, воздействие помех сводится к воздействиям стационарных случайных помех. В очень многих каналах связи имеют место так называемые групповые ошибки (пакетные ошибки) и в этом случае полученные результаты не применимы.

## Slide 21: Структура оптимального приемника на фоне белого гауссовского шума

## Slide 22: Оптимальный приемник двоичных сигналов с пассивной паузой
Notes: Основа приемника-коррелятора:
• Информационный вход
• Опорный вход
Имеет место линейная обработка сигнала. При такой обработке часто возникает эффект декорреляции.

## Slide 23: Схема приема
Notes: Можно использовать одноканальную схему приема. С
Частотный дискриминатор предназначен для преобразования входных колебаний в напряжение, зависящее от частоты этих колебаний. Частотный дискриминатор в этой автоматической системе выполняет функции измерительного элемента

## Slide 24: Реализация оптимального приемника на основе согласованного фильтра

## Slide 25: Схема двухканального для ЧМн приема

## Slide 26: Оптимальный приемник двоичных сигналов с активной паузой

## Slide 27: Оптимальный приемник двоичных сигналов с активной паузой
Пути для взятия информации о тактовой частоте:
· выделение синхронизации из самого сигнала
· выделение по отдельному каналу синхронизации

## Slide 28: Приемник сигналов с активной паузой на согласованных фильтрах